CHECK-LIST 6

ESCAVATORE IDRAULICO

Fermo restando le indicazioni contenute nelle istruzioni d’uso di ogni macchina, di seguito sono riportate le indicazioni che in genere devono essere considerate per l’impiego corretto dell’escavatore idraulico.

Divieti per l’uso Non ammettere a bordo della macchina altre persone. Non eseguire operazioni di scavo sotto una superficie in pendenza. Non scavare sotto la macchina per non compromettere la stabilità del terreno e conseguentemente della macchina. Per evitare guasti o deterioramenti, non fare uso della sola forza di rotazione per compattare il terreno o per frantumare manufatti. Per evitare guasti o deterioramenti, non usare la forza di caduta della benna ad esempio per demolizioni o per inserire pali nel terreno. Per evitare guasti o deterioramenti, non inserire i “denti” della benna nel terreno e usare la forza di marcia dell’escavatore per scavare. Non eseguire operazioni mantenendo i cilindri idraulici sui finecorsa (cilindro completamente esteso o cilindro completamente retratto). Non usare la forza di caduta del braccio dell’escavatore per le operazioni di scavo o per compattare il terreno. Non superare i limiti di altezza raggiungibile dal braccio operando con i cingoli non correttamente appoggiati a terra. Evitare movimenti improvvisi delle leve sia per quanto riguarda la marcia sia per quanto riguarda i movimenti dei bracci idraulici; muovere le leve gradualmente. Non condurre la macchina in acque più profonde dell’altezza del centro della ruota motrice. Nei terreni in pendenza, non far ruotare l’attrezzatura con la benna carica dal lato in salita verso il lato in discesa.

Istruzioni prima dell’uso Verificare la pulizia degli organi di comando, maniglie, gradini e predelle (in particolare da grasso e olio). Verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche che possano interferire con le manovre. Controllare i percorsi e le aree di lavoro approntando gli eventuali rafforzamenti o segnalare le superfici cedevoli. Controllare che non ci siano persone nell’area circostante la macchina prima di iniziare la marcia o l’attività lavorativa. Regolare la posizione del sedile, degli specchietti retrovisori e pulire le superfici vetrate al fine di ottenere una posizione comoda con visibilità ottimale. Verificare il corretto funzionamento di comandi, strumenti e indicatori. Verificare l’efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni in mancanza di illuminazione, dell’avvisatore acustico e del girofaro. Verificare l’integrità dei tubi flessibili e dell’impianto oleodinamico in genere. Verificare la presenza delle protezioni della postazione dell’operatore (ROPS, FOPS, TOPS) anche in funzione delle attività svolte. Controllare la chiusura di tutti gli sportelli e carter (ad esempio vano motore). Controllare l’efficienza dell’attacco dell’accessorio da utilizzare (ad esempio benna, martello idraulico, argano). Allacciare la cintura di sicurezza. Prima di muovere la macchina, orientarla in modo che la ruota motrice (dentata) si trovi dietro il sedile (per escavatori cingolati). Delimitare e/o segnalare le aree di lavoro con possibili livelli di esposizione al rumore maggiori dei valori superiori di azione. Utilizzare i DPI previsti. Nei terreni in pendenza, verificare preventivamente le caratteristiche operative della macchina in merito ai limiti massimi di pendenza sia trasversali che longitudinali del terreno.

Istruzioni durante l’uso Segnalare l’operatività del mezzo col girofaro. Chiudere gli sportelli della cabina. Usare gli stabilizzatori, ove presenti. Per le interruzioni momentanee di lavoro, prima di scendere dal mezzo, azionare il dispositivo di blocco dei comandi e dell’impianto idraulico. Nelle fasi di inattività, tenere a distanza di sicurezza il braccio dell’escavatore dai lavoratori. Mantenere stabile il mezzo sugli eventuali cumuli di macerie, durante le demolizioni con martello o cesoie. Attenersi alle istruzioni ricevute per la demolizione con martello idraulico, in particolare per il contenimento delle vibrazioni trasmesse all’edificio, al fine di evitare crolli intempestivi. Disporre i cingoli perpendicolarmente rispetto al bordo della scarpata, con la ruota motrice sul retro. Richiedere l’aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilità non è sufficiente. Mantenere sgombra e pulita la cabina. Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare. Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose. Nei terreni in pendenza, ridurre al minimo la velocità. Per l’uso della macchina su terreni in pendenza, spianare la superficie di lavoro fino a creare un piano quanto più possibile orizzontale. Utilizzare i DPI previsti.

Istruzioni dopo l’uso Posizionare correttamente la macchina, abbassando l’accessorio a terra, inserendo il blocco dei comandi e dell’impianto idraulico, azionando il freno di stazionamento (per gli escavatori gommati) e spegnere il motore. Chiudere i finestrini e la porta della cabina. Effettuare un’ispezione visiva intorno alla macchina per controllare la carrozzeria o l’eventuale perdita di oli o refrigeranti. Eseguire le operazioni di manutenzione e pulizia a motore spento seguendo le indicazioni del fabbricante. Segnalare eventuali guasti e anomalie.